## Slide 1
第4讲 ARM汇编语言及C语言程序设计基础
4.1 ARM汇编的语句格式
4.3 ARM汇编语言程序设计举例
4.2 ARM汇编的程序结构
4.4 ARM C 语言基础及混合编程
4.5 ARM 汇编语言实验基础
Notes: 1

## Slide 2
4.1 ARM汇编的语句格式
4.1.1 ARM汇编语句的格式：
{symbol}
{instruction |directive | pseudo-instruction} {;comment}
LOOP
AND R9, R2, #0xFF00 ；低8位清零
EXPORT FLAG ；声明一个全局标号 FLAG LDR R1, =0x0FF80 ；（R1）=0x0FF80

## Slide 3
symbol：符号。在ARM汇编语言中，符号在指令和伪指令中用作地址标号，在一些伪操作中用作变量或常量。
符号的使用规则：
符号必须从一行的行头开始
符号由大小写字母、数字以及下划线组成，但不能包含空格
符号区分大小写
局部标号以数字开头，其它符号都不能以数字开头
符号在作用范围内是唯一的，即在其作用范围内不能有同名的符号
程序中的符号不能与系统的内部变量或系统预定义的符号同名
程序中的符号通常不要与指令助记符或伪操作同名

## Slide 4
instruction：指令。指令前面必须有空格或符号。
directive：伪操作。
pseudo-instruction：伪指令。
comment：语句的注释。以分号“；”开头。注释的结尾即为一行的结尾。注释也可单独占用一行。

## Slide 5
表4-1 ARM汇编常用伪操作列表
操作符 | 语法格式 | 功能描述
ARM | ARM | 指示编译器处理的是32位ARM指令
CODE32 | CODE32 | 指示编译器处理的是32位ARM指令
THUMB | THUMB | 指示编译器处理的是16位THUMB指令
CODE16 | CODE16 | 指示编译器处理的是16位THUMB指令
AREA | AREA name{attr}{attr} | 段属性定义
ENTRY | ENTRY | 声明程序的入口点
END | END | 源程序结尾标识
EQU | name EQU expr{, type} | 定义常量或标号名称
EXPORT | EXPORT name | 声明全局标号
IMPORT | IMPORT name | 外部符号声明
4.1.2 ARM汇编语言伪操作

## Slide 6: ARM伪操作—EXPORT/GLOBAL 声明一个全局标号 . 例： EXPORT FLAG ；声明一个全局标号 FLAG
ARM伪操作—IMPORT/EXTERN
通知编译器要使用的标号在其它源文件中定义 .
例：
IMPORT main ；main标号在其它源文件中定义

## Slide 7
伪指令：是ARM汇编中的一些特殊的指令助记符，它们在
汇编时将被合适的机器指令代替。
4.1.3 ARM汇编语言伪指令

## Slide 8
表4-2 ARM汇编语言伪指令列表
伪指令 | 语法格式 | 功能
ADR | ADR{cond} register, = expression | 它将基于PC相对偏移的地址值或基于寄存器相对偏移的地址值读取到寄存器中。
ADRL | ADRL{cond}register , = expression | 它将基于PC相对偏移的地址值或基于寄存器相对偏移的地址值读取到寄存器中。
LDR | LDR{cond} register,= expression | 将一个32位的常数或者一个地址值读取到寄存器中，可以看作是加载寄存器的内容。
NOP | NOP | NOP是空操作伪指令，在汇编时将会被替代成ARM中的空操作
DCB/DCW/DCD , SPACE, EQU

## Slide 9: ARM伪指令--ADR、ADRL、LDR
句法：
ADR {cond} register, expr
ADRL {cond} register, expr
LDR {cond} register, =[expr | label-expr]
指令说明：
ADR、ADRL和LDR伪指令都是将一个地址加载到一个寄存器中。
对比MOV指令 MOV R0, #xxx

## Slide 10
1、ADR伪指令--- 小范围的地址读取 ;小于1KB
2、ADRL伪指令----中等范围的地址读取
地址表达式expr的取值范围：
当地址值是字节对齐时，其取指范围为: -64K～64K；
当地址值是字对齐时，其取指范围为: -256K～256K；
3、LDR伪指令-----大范围的地址读取
若加载的常数未超出MOV或MVN的范围，则使用MOV或MVN指令代替该LDR伪指令，否则汇编器将常量放入文字池，并使用一条LDR指令从文字池读出常量。

## Slide 11
start MOV R0, #10
ADR R4, start ;=> SUB R4,PC,#0x0C
start MOV R0, #10
ADRL R4, start+60000 ;=> ADD R4,PC,#0xE800
; ADD R4,R4,#0x254
; 0xe800+0x254=59988
LDR R3, =0xFF0 ; 加载0xFF0到R3中
;=> MOV R3,#0xFF0
LDR R1, =0xFFF ; 加载0xFFF到R1中

## Slide 12
指令说明：
NOP伪指令在汇编时被替换成ARM的空操作，
如“MOV R0,R0”等。
NOP伪指令不能有条件执行。
NOP伪指令不影响CPSR中的条件标志位。
空操作——NOP

## Slide 13: ARM伪指令—DCB / DCW / DCD
例：
str DCB “This is a test”
；分配起始地址为str的一段连续字节存
；储单元存放字符串
用于分配连续的字节/半字/字（4字节）存储单元并初始化

## Slide 14
示例：
LDR R3, =NUMBER
LDR R4, [R3]
⁞
LDR R0, =TEXT
BL PrintText ;
⁞
NUMBER DCD 0x11223344
TEXT DCB "Hello\n"

## Slide 15: ARM伪指令—SPACE
例：
dataspace SPACE 10 ；分配10个字节连续的存
;储单元并初始化为0.
用于分配以一段连续的存储单元并初始化为0

## Slide 16: ARM伪指令--EQU
例：
Test EQU 50 ；定义标号Test的值为50
为常量或符号起别名 .

## Slide 17
4.2 ARM汇编的程序结构
ARM汇编程序以段（section）为单位来组织代码。
ARM汇编程序经过汇编处理后生成一个可执行的映像文件，映像文件通常包括以下3个部分：
一个或多个代码段。代码段的属性为只读。
0或多个包含初始值的数据段。数据段的属性通常是可读/写的。
0或多个不包含初始值的数据段。这些数据段被初始化为0，属性为可读/可写。

## Slide 18
ARM汇编程序的基本结构
AREA EXAMPLE,CODE,READONLY
ENTRY
start
MOV R0,#10
MOV R1,#3
ADD R0,R0,R1
END
AREA表示了一个段的开始，同时定义了这个段的名称和相关属性
标识了程序执行的第一条指令，即程序的入口点
标识源文件的结束。每一个汇编模块必须包含一个END伪操作，用来指示模块的结束

## Slide 19
1、顺序程序设计
示例
CMP R1, #3 ;比较R1和#3
ADDHI R0,R0,R1 ;if R1>3 then R0=R0+R1
ADDLS R0,R0,#3 ;if R1≤3 then R0=R0+3

## Slide 20
2、分支程序设计
示例
CMP R1,#10 ;比较R1和#10
BHI ENDP ;if R1>10 then ENDP
ADD R0,R0,#3 ; R0=R0+3
ENDP
⁞

## Slide 21
示例
LOOP
ADD R0,R0,R1 ;R0=R0+R1
CMP R0,#30 ;比较R0和#30
BLS LOOP ;if R0≤30 then 跳转到LOOP 循环
END
3、循环程序设计

## Slide 22
4、子程序调用

## Slide 23: 4.3 ARM汇编语言程序设计举例
【例4-1】 实现1+2+……+N
N EQU 5; ；常量的定义
AREA Example,CODE,READONLY；定义段名属性等
ENTRY ；程序入口
CODE32 ；ARM代码
START LDR R0,=N ；R0赋值
MOV R2,R0 ；R2充当计数器
MOV R0,#0 ；R0←0
MOV R1,#0 ；R1←0
LOOP CMP R1,R2 ；比较R1 R2

## Slide 24
BHI ADD_END ；如果R1>R2 跳转到 ADD_END
；分支的实现
ADD R0,R0,R1 ；R0←R0+R1
ADD R1,R1,#1 ；R1←R1+1
B LOOP ；无条件跳转至LOOP
；循环的实现
ADD_END ；行标定义
B ADD_END ；无条件跳转ADD_END
END ；代码结束

## Slide 25
【例4-2】 输出Hello World
AREA HelloWorld, CODE, READONLY ；声明代码段
SWI_WriteC EQU &0 ；输出R0中的字符
SWI_Exit EQU &11 ；程序结束
ENTRY ；代码的入口
START ADR R1,TEXT ；R1→“Hello World”
LOOP LDRB R0,[R1],#1 ；读取下一个字节
CMP R0,#0 ；检查文本终点
SWINE SWI_WriteC ；若非终点，则打印
BNE LOOP ；并返回LOOP
SWI SWI_Exit ；执行结束
TEXT =“Hello World”,&0a,&0d,0
END ；程序源代码结束

## Slide 26
AREA BlkCpy,CODE,READONLY ；声明代码段
SWI_WriteC EQU &0 ；输出R0中的字符
SWI_Exit EQU &11 ；程序结束
ENTRY ；代码的入口
ADR R1,TABLE1 ；R1→TABLE1
ADR R2,TABLE2 ；R2→TABLE2
ADR R3,T1END ；R3→T1END
LOOP1 LDR R0,[R1],#4 ；读取TABLE1的第一个字
STR R0,[R2],#4 ；拷贝到TABLE2
CMP R1,R3 ；结束？
BLT LOOP1 ；若非，则再拷贝
ADR R1,TABLE2 ；R1→TABLE2
LOOP2 LDRB R0,[R1],#1 ；读取下一个字
CMP R0,#0 ；检查文本终点
SWINE SWI_WriteC ；若非终点，则打印
BNE LOOP2 ；并返回LOOP2
SWI SWI_Exit ；执行结束
TABLE1 = “This is the right string!”,&0a,&0d,0
T1END
ALIGN ；保证字对准
TABLE2 = “This is the wrong string!”,0
END ；程序源代码结束

## Slide 27
AREA INIT ,CODE,READONLY
ENTRY
START LDR R0, =0x8400
LDR R1, =0x0FF
STR R1, [R0]
LDR R0, =0x8408
LDR R1, =0x01
STR R1, [R0]
BL PRT
……
PRT ……
MOV PC, LR
……
END
子程序示例

## Slide 28
4.4 汇编语言与C语言的混合编程
汇编语言程序—用于编写大量读写硬件寄存器且对时间要求紧迫的代码 。
灵活地运用汇编语言和C语言之间的关系进行混合编程，有利于系统和相关模块的开发。
C语言和汇编语言相互调用时须遵守ATPCS规则。

## Slide 29: 4.4.1 ATPCS概述
为了使不同编译器产生的程序和汇编语言编写的程序能灵活地混合，ARM公司定义了一系列过程调用的规则，称为ATPCS（ARM-Thumb Procedure Call Standard）。
这些基本规则包括子程序调用过程中寄存器的使用规则、数据栈的使用规则和参数的传递规则。

## Slide 30: ATPCS过程调用规范
基本ATPCS规定以下三个方面的内容：
各寄存器的使用规则及其相应的名字；
数据栈的使用规则；
参数传递的规则。
在基本ATPCS基础上又派生了几种特定的ATPCS ，提供以下功能：
ARM程序和Thumb程序相互调用；
数据以及代码的位置无关的支持；
子程序的可重入性；
数据栈检查的支持。

## Slide 31: ATPCS过程调用规范
寄存器的使用规则
子程序通过寄存器R0~R3来传递参数
在子程序中，使用R4~R11来保存局部变量
寄存器R12用作子程序间临时过渡寄存器
寄存器R13用作数据栈指针，记做SP
寄存器R14用作连接寄存器，记作LR
寄存器R15是程序计数器，记作PC ；它不能用作其他用途

## Slide 32: ATPCS过程调用规范
数据栈的使用规则
ATPCS规定数据栈为FD类型，对数据栈的操作8字节对齐 。
参数的传递规则
参数个数可变的子程序参数传递规则 ：
参数不超过4个时，使用寄存器R0-R3来进行参数传递，当参数超过4个时，可以使用数据栈来传递参数。AA(a,b,c)_
如果参数多于4个，将剩余的字数据传送到数据栈中，入栈的顺序与参数顺序相反，即最后一个字数据先入栈。AA(a,b,c,d,e,f)

## Slide 33: ATPCS过程调用规范
子程序结果返回规则
结果为一个32位整数时，可通过寄存器R0返回。
结果为一个64位整数时，可通过R0和R1返回，依此类推。
结果为一个浮点数时，可以通过浮点运算部件的寄存器f0，d0 或者s0来返回。
结果为一个复合的浮点数时，可以通过寄存器f0-fN或者d0~dN来返回。
对于位数更多的结果，需要通过调用内存来传递。

## Slide 34
在嵌入式系统开发中，目前主要使用C和汇编，C++已经有相应的编译器，但是现在使用还是比较少的。
在稍大规模的嵌入式软件中，大部分的代码是用C编写的，因为C语言的结构好，便于理解，而且有大量的支持库。
但是在很多地方还是要用到汇编语言，例如开机时硬件系统的初始化，包括CPU状态的设定，中断的使能，主频的设定，以及RAM的控制参数及初始化，一些中断处理方面也可能涉及汇编。
一些对性能非常敏感的代码块，不能依靠C编译器生成代码，而要手工编写汇编，以达到优化的目的。
4.4.2 汇编语言与C语言的混合编程

## Slide 35
汇编语言和C语言的混合编程分为两种情况：
如果汇编代码比较简单，则可以直接利用内嵌汇编的方式进行混合编程；
如果汇编代码比较复杂，则可以将汇编程序和C程序分别以文件的形式加到一个工程里，通过ATPCS标准来完成汇编程序和C程序之间的调用。

## Slide 36: 1. 在C语言中内嵌汇编语句
内嵌汇编器armcc和armcpp用来支持完整的ARM指令集，tcc和tcpp用来支持Thumb指令集。
内嵌的汇编指令包括大部分ARM和Thumb指令。
数据交换必须按照函数过程调用标准ATPCS进行。
嵌入式汇编在形式上表现为独立定义的函数体。

## Slide 37
语法格式 ：
_ _asm(“指令[;指令]”);
其中“_ _asm”是ARM C编译器使用的关键字，“_ _”
是两个下划线。
指令之间用“;”分隔。
如果一条指令占据多行，在行尾可使用连字符“\”。
汇编命令段中可使用C语言的注释语句。如果有多条汇编指令嵌入，则可用“{ }”将它们归为一条语句，

## Slide 38
#include <stdio.h>
void do_strcpy(const char *src, char *dest)
{ //字符串拷贝函数
char ch;
_ _asm
{
loop:
#ifdef _arm //ARM状态
ldrb ch, [src], #1 //读取下一个字符
strb ch, [dest], #1 //存储下一个字符
#else //Thumb状态
ldrb ch, [src] //读取下一个字符
add src,#1 //源地址+1
strb ch, [dest] //存储一个字符
add dest,#1 //目的地址+1
#endif
cmp ch, #0 //检查文本终点
bne loop //若非终点转移到loop
}
}
【例4-3】 字符串复制

## Slide 39
int main() //主程序
{
char *s = “my test string!”; //定义源字符串
char d[128]; //定义目的地址
do_strcpy(s, d); //调用字符串拷贝函数
printf(“old: %s\r\n”, s); //输出源字符串
printf(“new: %s\r\n”, d); //输出目的字符串
return 0;
}

## Slide 40
__inline void enable_IRQ(void) ；使能IRQ中断函数
{
int tmp;
_ _asm
{
MRS tmp, CPSR
BIC tmp, tmp, #0x80 ;CPSR寄存器bit7清零
MSR CPSR_c, tmp
}
}
__inline void disable­_IRQ(void) ；禁止 IRQ中断函数
{
int tmp;
_ _asm
{
MRS tmp,CPSR
ORR tmp,tmp,#0x80 ;CPSR寄存器bit7置1
MSR CPSR_c,tmp
}
}
【例4-4】 使能和禁止中断

## Slide 41
int main(void)
{
disable_IRQ( );
enable_IRQ( );
}

## Slide 42: 2. 汇编语言程序访问C语言全局变量
内嵌汇编不用单独编辑汇编语言文件，比较简洁，但是当汇编的代码较多时一般放在单独的汇编文件中。这时就需要在汇编和C之间进行一些数据的传递，最简便的办法就是使用全局变量。
汇编语言程序可通过地址间接访问在C语言程序中声明的全局变量。具体做法是使用IMPORT关键词引入全局变量，再利用LDR和STR指令根据全局变量的地址来进行访问。

## Slide 43
【例4-5】
//C程序
#include <stdio.h>
int pubvar = 5; //C定义的全局变量
extern asmdata(void);
int main()
{
printf("old value of pubvar is: %d", pubvar);
asmdata();
printf("new value of pubvar is: %d", pubvar);
return 0;
}

## Slide 44
;asm 程序
AREA asmfunc, CODE, READONLY
EXPORT asmdata
IMPORT pubvar
asmdata
ldr r0, = pubvar ;r0pub地址
ldr r1, [r0] ;r1[r0]
mov r2, #3 ;r2#3
mul r4, r1, r2 ;r4r1*r2
str r4, [r0] ;[r0]r4
mov pc, lr ;从子程序返回
END

## Slide 45: 3. 在C中调用汇编的函数
若在C中调用汇编文件中的函数，主要工作：
在C中声明函数原型，并加extern关键字；
在汇编中用EXPORT导出函数名，并用该函数名作为汇编代码段的标识，
在汇编中用mov pc, lr返回。

## Slide 46
【例4-6】
//C程序
#include <stdio.h>
extern void do_strcpy(const char *src, char *dest);
int main()
{
const char *s = "my test string!";
char d[128];
printf("old: %s\r\n", s);
do_strcpy(s, d);
printf("new: %s\r\n",d);
return 0;
}

## Slide 47
;asm 程序 注意参数传递
AREA asmfunc, CODE, READONLY
EXPORT do_strcpy
do_strcpy
loop
ldrb r4, [r0], #1 ;r4[r0],r1r0+1
cmp r4, #0 ;检查文本终点
beq over ;若终点转移到over
strb r4, [r1], #1 ;[r1]r4,r1r1+1
b loop
over
mov pc, lr ;从子程序返回
END

## Slide 48: 4. 在汇编中调用C的函数
在汇编语言中调用C语言的函数，需要在汇编中IMPORT对应的C函数名，然后将C的代码放在一个独立的C文件中进行编译，剩下的工作由链接器来处理。

## Slide 49
【例4-7】
;prog1_asm.asm
IMPORT prog1_c ;声明prog1_c函数
AREA PROG1_ASM, CODE, READONLY
EXPORT prog1_asm
prog1_asm
STR lr, [sp, #-4]! ;保存当前lr
ldr r0, =0x1 ;参数1
ldr r1, =0x2 ;参数2
ldr r2, =0x3 ;参数3
bl prog1_c ;调用C函数
LDR pc, [sp], #4 ;将lr装进pc(返回main函数)
END

## Slide 50
【例4-8】
参数1～4仍通过R0~R3进行传递，参数5～6则通过把其压入堆栈的方式进行传递。
5. 多参数传递

## Slide 51
//C主程序
#define UINT unsigned int
extern UINT myadd_six(UINT a,UINT b,UINT c,UINT d,UINT e,UINT f);
int main(void)
{
myadd_six(1,2,3,4,5,6);
return 0;
}

## Slide 52
// 汇编程序:
AREA addcode, CODE, READONLY ;
code32 ; ARM指令
EXPORT myadd_six
myadd_six
stmfd r13,{r4,r5} ;
ldr r4,[r13] ; 将第5个参数从堆栈取出
ldr r5,[r13,#4] ; 将第6个参数从堆栈取出
add r0,r0,r1
add r0,r0,r2
add r0,r0,r3
add r0,r0,r4
add r0,r0,r5 ; 32位结果保存在R0中
sub r13,r13,#8
ldmfd r13,{r4,r5} ; 从堆栈中恢复r4,r5
mov r15,r14 ; 返回主程序
END

## Slide 53: 开发工具
SDT
ADS
RealView MDK
GNU GCC
IAR
MULTI 2000

## Slide 54
1、设 (R1)=0x22221111、(R2)=0x44443333、
(R3)=0x77775555； (R13)=0x1000
执行下面指令后存储器及相关寄存器内容如何变化？
STMFD R13! , {R1, R2, R3}
LDMFD R13! , {R5,R6,R7}
3、编程实现将从地址source开始的30个字节数据复制到地址为dest开始的存储单元。
4、用调用子程序的方法实现1！+2！+3！+∙∙∙∙∙∙+10!
作业