## Slide 1: 第5章 信道编码
5.1 最佳译码准则
5.2 信道编码的基本概念
5.3 含噪离散信道编码定理
5.4 信道编码方法

## Slide 2: 第5章 信道编码
信道编码是以信息在信道上的正确传输为目标的编码，可分为两个层次上的问题：
如何正确接收载有信息的信号
－－线路编码
如何避免少量差错信号对信息内容的影响
－－纠错编码

## Slide 3: 5.1 最佳译码准则
信道
译码器
规则
干扰
译码规则
由于每个输出符号都可译成输入符号中的任何一个，所以共有 种译码规则。

## Slide 4: 5.1 最佳译码准则
若译码规则为
则信道输出端接收到符号 bj 时，一定译成 ai。
如果发送端发的就是 ai，这就是正确译码，因此条件正确概率为
反之，如果发送端发的不是 ai ，则是错误译码，因此条件错误概率为
平均错误概率为

## Slide 5
  如果规定在信道输出端接收到符号0时，译码器把它译成0；接收到1时译成1，那么平均错误概率为0.9。
  反之，如果规定在接收到符号0时译成1；接收到1时译成0，则平均错误概率为0.1。
【例5-1】设有一个二元对称信道，如图所示，其输入符号为等概率分布，求译码差错概率的大小。
5.1 最佳译码准则
可见，错误概率既与信道统计特性有关，也与译码规则有关。

## Slide 6
5.1 最佳译码准则
选择哪种译码规则可以使译码平均错误概率最小？
应选择译码规则：
也就是说，收到一个符号以后译成具有最大后验概率的那个输入符号。这种译码准则称为“最大后验概率准则”或“最小错误概率准则”。

## Slide 7
5.1 最佳译码准则
最大似然译码准则
根据贝叶斯（Bayes）定律，有
当输入符号为等概分布，最大似然译码准则等价于
最大后验概率准则。

## Slide 8
最大后验概率译码
最大似然译码
5.1 最佳译码准则

## Slide 9
对于无记忆信道，
例：二进制对称信道(BSC)的最大似然译码可以简化为最小汉明距离译码。
5.1 最佳译码准则

## Slide 10
5.1 最佳译码准则
汉明距离
此时的似然概率
最大似然译码可以简化为最小汉明距离译码。
由于 ，d越大时，似然概率越小。

## Slide 11
汉明距离译码是一种硬判决译码。由于BSC信道是对称的，只要发送的码字独立、等概时，汉明距离译码也就是最佳译码。
5.1 最佳译码准则

## Slide 12: 5.2 信道编码的基本概念
5.2.1 差错图样(错误图样)
差错有两种基本形式:
随机差错：数据序列中前后码元之间是否发生错误彼此无关；
突发差错：错误之间有相关性，错误成串出现。

## Slide 13: 5.2.1 差错图样(错误图样)
对于二进制数字通信系统
差错图样 （模2）
例：发送序列C： (00100000)，
收到的序列r：(10111000)，
第一、四、五位产生了错误，
差错图样e： (10011000)
(error pattern)

## Slide 14: 5.2.2 矢量空间与码矢量
F表示码元所在的数域，对于二进制码，F代表二元域{0,1}，设n重有序元素的集合V= {Vi },
若满足条件：
  1、V中矢量元素在矢量加运算下构成加群；
  2、V中矢量元素与数域F元素的标乘封闭在V中；
  3、分配律、结合律成立，
则称集合V是数域F上的n维矢量空间，或称n维
线性空间，n维矢量又称n重(n-tuples)矢量。

## Slide 15: 5.2.2 矢量空间与码矢量
对于域F上的若干矢量
线性组合：
线性相关：
其中任一矢量可表示为其它矢量的线性组合
线性无关或线性独立：一组矢量中的任意一个都不可能用其它矢量的线性组合来代替。

## Slide 16: 5.2.2 矢量空间与码矢量
一组线性无关的矢量 ，线性组合的集合就构成了一个矢量空间V，这组矢量 就是这个矢量空间的基底。
n维矢量空间应包含n个基底
基底不唯一
k维n重子空间

## Slide 17: 5.2.2 矢量空间与码矢量
【例5-2】二元域GF(2)上三重矢量空间
以（100）为基底可张成一维三重子空间V1，含21 =2 个元素，即
以(010)(001)为基底可张成二维三重子空间V2，含 22 =4个元素，即
以(100)(010)(001)为基底可张成三维三重空间V,含 23 =8个元素，V1和V2都是V的子空间。

## Slide 18: 5.2.2 矢量空间与码矢量
两个矢量正交：V1V2＝ 0
两个矢量空间正交：某矢量空间中的任意元素与另一矢量空间中的任意元素正交
两个矢量空间的基底正交，则两个矢量空间正交
正交的两个子空间V1、V2互为对偶空间 (Dual Space)，其中一个空间是另一个空间的零空间（null space，也称零化空间）。

## Slide 19: 5.2.2 矢量空间与码矢量
选择一个k维n重子空间作为码空间。
确定由k维k重信息空间到k维n重码空间的映射方法。
码空间的不同选择方法，以及信息组与码组的不同映射算法，就构成了不同的分组码。
消息k长 (n , k) 码字n长
2k 种 分组编码器
k维k重矢量

## Slide 20: 5.2.3 码距与纠检错能力
码距：若 和 是码集上的任意两个有效码字，则它们间的汉明距离定义为两码字不相同元素的个数。
所有码集中汉明距离的最小值称为最小码距，记作dmin。
检错能力
纠错能力

## Slide 21: 5.3 含噪离散信道编码定理
1948年，香农在他著名的论文中给出了有关信息传输的基本定理，称为有噪信道编码定理。尽管他没有给出定理的严格证明过程，但他在此证明中所引入的随机编码方法在后来的信道编码定理的严格证明中一直被采用。

## Slide 22: 5.3.1 有噪信道编码定理
有噪信道编码定理：设离散无记忆信道的容量为C容量，信道的信息传输率为R， 是大于零的任意小数。只要R<C容量，总存在码长为N、码字数 的分组码和相应的译码规则，使译码的平均错误概率 。

## Slide 23
有噪信道编码逆定理：设离散无记忆信道的容量为C容量，R是消息传输率，则当R>C容量时，无论码长有多长，必存在某一常数 ，使在码字等概率分布下平均错误概率 。
5.3.2 有噪信道编码逆定理

## Slide 24: 5.4 信道编码方法
可以在发送端的信息序列中增加一些差错控制元，由它们来校验是否出错，称为监督码元。这些监督码元和信息序列之间有确定的关系。
信息序列和监督码元之间的关系不同，形成码的类型也不同。大体上分为两大类：分组码和卷积码。

## Slide 25: 5.4.1 线性分组码
2n vectors 2k code words
(n , k)线性分组码

## Slide 26
5.4.1 线性分组码
1. 线性分组码的编码
线性分组码的码空间是由k个线性无关的基底
张成的k维n重子空间;
码空间的所有元素（即码字）都可以写成k个基底的线性组合，即

## Slide 27
5.4.1 线性分组码
1. 线性分组码的编码
信息序列
码字
生成矩阵
1×k
1×n
k×n

## Slide 28: 生成矩阵 G 的特点
5.4.1 线性分组码
G 的k个行矢量必须是线性无关的，只有这样才符合作为基底的条件。
不同的基底有可能生成同一码集，但因编码涉及码集和映射两个因素，码集一样而映射方法不同也不能说是同样的码。

## Slide 29: 系统形式的生成矩阵
5.4.1 线性分组码
Ik是k×k单位矩阵，P是k×(n-k)矩阵。
在生成码字时，码字的前k位与信息位相同；
而其余的n-k位冗余比特称为一致校验位，是前k个信息位的线性组合。
这样的码称为系统码。

## Slide 30
若生成矩阵G不具备系统形式，则生成的码叫做非系统码。
系统化不改变码集，只是改变了映射规则。
5.4.1 线性分组码

## Slide 31
5.4.1 线性分组码
与(n,k)线性分组码的码空间相对应，一定存在一个对偶空间，将对偶空间的n-k个基底排列起来可构成一个(n-k)×n矩阵，称为校验矩阵H。
(n,k)码的任一个码字均正交与校验矩阵的任一行矢量，即

## Slide 32
5.4.1 线性分组码
二进制情况下，负号可省略，
如果(n,k)线性分组码是系统码，
可得到校验矩阵为

## Slide 33
5.4.1 线性分组码
【例5-4】
考虑一(7,4)线性分组码，其生成矩阵
求：
(1)对于信息序列 ，求其对应码字；
(2)根据给定的系统码生成矩阵，画出编码器原理图；
(3)确定 是否是码字。

## Slide 34
解:
(1)

## Slide 35
(2)

## Slide 36
(3)
不是码字

## Slide 37: 最小码距
5.4.1 线性分组码
线性分组码的最小码距等于码集中非零码字的最小重量
dmin = min {w (C i )} C iC 及C i  0
线性分组码的最小码距等于校验矩阵H中和为0的最小列数。

## Slide 38: 最小码距
5.4.1 线性分组码
极大最小距离码 (Maximized minimum Distance Code, MDC)：
如果(n,k)线性码

## Slide 39
5.4.1 线性分组码
2. 线性分组码的译码
差错图样
二进制码中模2加与模2减是等同的，因而有

## Slide 40
5.4.1 线性分组码
2. 线性分组码的译码
因为 CHT = 0
所以 RHT = (C＋E)HT = CHT＋EHT = EHT
如果收码无误：即E = 0，
则EHT = 0 RHT = 0。
如果收码有误：E  0，
则RHT = EHT  0。
定义伴随式S

## Slide 41
接收端收到R后，可求出 S＝RHT；如果能知道对应的E，可以得到发送码的估计 。
S = RHT ?
R S E
差错图案E是n重矢量，共有2n个可能的组合，而伴随式S是(n-k)重矢量，只有2n-k个可能的组合，因此不同的差错图案可能有相同的伴随式。
5.4.1 线性分组码
2. 线性分组码的译码

## Slide 42
5.4.1 线性分组码
2. 线性分组码的译码
可以通过解线性方程组求解E：
方程组中有n个未知数，却只有n-k个方程；
在二元域中，少一个方程导致两个解，少两个方程有4个解，以此类推，少了n-( n-k) = k个方程，有2k个解。
因此，对于每一个确定的S，差错图样E可以有2k个解。那么取哪一个作为解呢？

## Slide 43
5.4.1 线性分组码
2. 线性分组码的译码
依据：若BSC信道的差错概率是p，则长度n的码中错误概率 ：
0个错 1个错 2个错 … n个错
由于p<< 1 (1-p)n p(1-p)n-1 p2(1-p)n-2 pn
出错越少的情况，发生概率越大，E的重量越轻，所以该译码方法体现最小距离译码准则。
概率译码：把所有2k个解的重量(差错图案E中1的个数)作比较，选择其中重量最小者作为E的估值。

## Slide 44
5.4.1 线性分组码
2. 线性分组码的译码
标准阵列译码表
预先对不同S取值的方程组进行求解，再按最大概率译码取出一个最可能的差错图样E，将S与E相对应，再把发码和E的组合作为可能接收到的码字列成一个表格。这样，在实时译码时就不必再去解方程，而只要像查字典那样在表格中查找就可以了。这样构造的表格称为标准阵列译码表。

## Slide 45
5.4.1 线性分组码
2. 线性分组码的译码
【例5-6】
某(5,2)系统线性码的生成矩阵是 ，
设收码R = (1 0 1 0 1)，试构造出标准阵列译码表，并译出发码的估值 。
解： 信息序列 m= (00)、 (10)、 (01) 、(11)
可得4个有效码字为
C1 =(00000)， C2= (10111) ，
C3 = (01101)， C4 = (11010)

## Slide 46
可得校验矩阵为
由生成矩阵

## Slide 47
S1=000
E1+C1=00000
C2=10111
C3=01101
C4=11010
S2=111
E2=10000
00111
11101
01010
S3=101
E3=01000
11111
00101
10010
S4=100
E4=00100
10011
01001
11110
S5=010
E5=00010
10101
01111
11000
S6=001
E6=00001
10110
01100
11011
S7=011
E7=00011
10100
01110
11001
S8=110
E8=00110
10001
01011
11100
表 5-1 (5,2)线性码的标准阵列译码表

## Slide 48
可选以下三种方法之一译码：
直接搜索标准阵列译码表；
先求伴随式找到行数，再沿着行作一维搜索；
先求出伴随式，在表中查出对应的差错图案，
5.4.1 线性分组码
2. 线性分组码的译码

## Slide 49
5.4.1 线性分组码
可纠差错图案和对应的伴随式
S E
000
111
101
100
010
001
00000
10000
01000
00100
00010
00001
2. 线性分组码的译码
得E=(0 0 0 1 0)
R = (1 0 1 0 1)

## Slide 50
(补充)例：(6,3)线性分组码，其生成矩阵是
(1)计算码集，列出信息组与码字的映射关系。
(2)将该码系统化处理后，计算系统码码集并列出 映射关系。
(3)计算系统码的校验矩阵H。
(4)计算该码的最小码距dmin , 纠错能力t=?
(5)列出该码的可纠差错图案E和对应的伴随式S；
(6)若收码R = (1 0 0 1 1 0),译出发码估值 。
5.4.1 线性分组码

## Slide 51
信息 码字 系统码字
000 000000 000000
001 011101 001011
010 110001 010110
011 101100 011101
100 111010 100111
101 100111 101100
110 001011 110001
111 010110 111010
解:
(1)

## Slide 52
信息 码字 系统码字
000 000000 000000
001 011101 001011
010 110001 010110
011 101100 011101
100 111010 100111
101 100111 101100
110 001011 110001
111 010110 111010
(2)

## Slide 53
最小码距
纠错能力
(3)
(4)

## Slide 54
可纠差错图案和对应的伴随式
S E
000
111
110
011
100
010
001
000000
100000
010000
001000
000100
000010
000001
得E=(0 0 0 0 0 1)
R = (1 0 0 1 1 0)
(5)
(6)

## Slide 55
任意一个二元(n,k)线性分组码都有2n-k个伴随式，假如该码的纠错能力是t，则对于任何一个重量小于等于t的差错图案，都应有一个伴随式与之对应。所以伴随式的数目应满足条件
上式称作汉明限，任何一个纠t码都应满足上述条件。
5.4.1 线性分组码

## Slide 56
若某二元(n,k)线性分组码， ，
这样的二元(n,k)线性分组码称为完备码。
汉明码是完备码。
汉明码的纠错能力 t = 1，既有二进制的，也有非二进制的。二进制时，汉明码码长n和信息位k服从以下规律：
(n,k)=(2m-1, 2m-1-m)
其中m= n-k，是正整数。
5.4.1 线性分组码

## Slide 57: 扩展码
5.4.1 线性分组码
如果给每个码字添加一位奇偶校验位ci(n+1) ：
ci=[ci1, ci2, …, cin , ci(n+1)]，构成(n＋1, k)线性码，称为扩展码。
在二进制偶校验时：
  原来码字中1的个数为偶数，则添加校验位0；
  原来码字中1的个数为奇数，则添加校验位1。
  如果某码原来的最小重量dmin是奇数，则新的
  最小距离变为dmin + 1，检错能力增1。

## Slide 58: 缩短码
5.4.1 线性分组码
把第一位为1的所有码字舍去，剩下另一半第一位为0的码字舍去它们的第一位后组成一个新的( n－1，k－1)系统码，称为缩短码。
缩短码与原码具有相同的最小码距dmin。

## Slide 59
5.4.2 循环码
循环码是线性分组码的一个子类；
满足下列循环移位特性：
码集C 中任何一个码字的循环移位仍是码字。

## Slide 60
(7,3)线性分组码
m2---0 c6-----0 c6-----0
0000000
0011101
0111010
0100111
1110100
1101001
1001110
1011100
000
001
010
011
100
101
110
111
0000000
0011101
0100111
0111010
1001110
1010011
1101001
1110100

## Slide 61: 循环码的多项式描述
一般(n,k)线性分组码的k个基底之间不存在规则的联系，因此需用k个基底组成生成矩阵来表示一个码的特征。
而循环码的k个基底可以是同一个基底循环k次得到，因此用一个基底就足以表示一个码的特征。
既然只有一个基底，就无需矩阵，只要用多项式作为数学工具就足够了。
5.4.2 循环码

## Slide 62
把码字C＝[cn-1cn-2 …c1c0] 与一个不大于n-1次的码多项式C (x)对应起来。
码多项式C (x)定义为：
C(x) = cn-1xn-1+ cn-2 xn-2 +…+c1x +c0
对于二进制码，ci{0,1}, i = 0,…，n-1。
5.4.2 循环码

## Slide 63: 生成多项式
        C(x) = m(x) g(x)
        码 信息 生成
        多项式 多项式 多项式
(n, k)循环码的生成多项式 g(x)
是 xn + 1 的(n-k)次因式
5.4.2 循环码

## Slide 64: 校验多项式
多项式xn+1因式分解为 xn+1 = g(x)h(x) ；
(n, k)循环码的生成多项式为g(x)，则h(x)是该循环码的校验多项式
h(x)的校验作用表现在：任何码多项式C(x)与h(x)的模xn+1乘积一定等于0，而非码字与h(x)的乘积必不为0。
C(x)h(x) = m(x)g(x)h(x) = m(x)( xn+1) = 0 mod(xn+1)
5.4.2 循环码

## Slide 65: 【例5-8】研究一个长度n=7的循环码的构成方法
(1) 对(x7+1)作分解，找出n-k次因式。
x7+1＝(x+1)(x3+x2+1)(x3+x+1)，
n-k g(x) h(x) 循环码
1 (x+1) (x3+x2+1)(x3+x+1) (7,6)
  3 (x3+x2+1) (x+1)(x3+x+1) (7,4)
  3 (x3+x+1) (x+1)(x3+x2+1) (7,4)
  4 (x+1)( x3+x2+1) (x3+x+1) (7,3)
  4 (x+1)(x3+x+1) (x3+x2+1) (7,3)
  6 (x3+x2+1)(x3+x+1) (x+1) (7,1)
5.4.2 循环码

## Slide 66
(2)构成(7,4)循环码：
若选g(x) = x3+x+1，
当输入信息m=(0110)时，
m(x) = x2 + x
C(x) = m(x) g(x)
= (x2 + x)(x3 + x + 1) = x5+ x4+ x3 + x
对应码字 C = (0111010)。
5.4.2 循环码

## Slide 67: 系统循环码
码字的前k位原封不动照搬信息位而后面(n－k)位为校验位：C(x) = xn-k m(x) + r(x)
产生系统循环码的方法：
  将信息多项式m(x) 乘以 xn-k，即右移（n-k）位；
  将xn-k m(x)除以g(x)，得余式r(x)；
  得系统循环码的码多项式：C(x) = xn-k m(x) + r(x) 。
5.4.2 循环码

## Slide 68: 【例5-9】 (7,4)循环码的生成多项式g(x) = x3+x+1， 求(1001)的系统循环码字。
5.4.2 循环码
m(x) = x3 + 1
xn-k m(x) = x6 + x3
r(x) = x2 + x
C(x) = xn-k m(x) + r(x) = x6 + x3 + x2 + x
C = (1001110)

## Slide 69
补充题：
某线性二进制码的生成矩阵为 ，
(1)列出码集；
(2)用系统码的形式表示G；
(3)计算该码的校验矩阵H；
(4)计算该码的最小距离dmin , 纠错能力t=?
(5)列出该码的可纠差错图案E和对应的伴随式S；
(6)若收码R = (1 1 1 0 1 1 0),译出发码估值 .
习题
5-3，5-4，5-5，5-7（标准阵列译码表前3列），5-8，